| technical rider |  |
| --- | --- |

| veranstaltung | bowl '68 | hoolywood bowl stadium |
| --- | --- | --- |
| datum | 04.07.68 |  |
| künstler | the windows | jimmy, 0123 / 4567890 |

| band |  |  |
| --- | --- | --- |
| jimmy | voc |
| robby | guitar |
| john | drums |
| ray | keys |

| allgemeines |  |  |
| --- | --- | --- |
| pa | muss der veranstaltungsgröße und zuschauerzahl entsprechend akustische musik mit gesang übertragen können. sollte beim eintreffen der musiker aufgebaut und eingemessen sein |
| monitoring | 4 separate wege: 4 wedges, leistung ausreichend für veranstaltungsgröße |
| mischpult | 16 kanäle, 4 monitorwege, 4 band-eq (min. 2-fach parametrisch) pro kanal/weg |
| peripherie/effekte | raum-eq, gate/compressor pro weg, summen-reverb, summen-delay |
| mikrofone | ev-676 / sm58 oder vergleichbar für key vox sm81/beta52/sm57 für drums (siehe inputliste) ev-676 lead vocal mic bringt die band 2x sm57 key/vox amp |
| kabel/di-boxen | ausreichend xlr-kabel für alle mikrofone instrumentenkabel bringt die band di-boxen bringt die band |
| stative | passend für drum-mics 1x stativ (vocals) 1x galgen (voc keys) |
| sonstiges | 4x 110v stromanschlüsse auf der bühne stromkabel bringt die band |

| inputliste | input | mic | insert | effekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | drums OH | sm81 |  |  |
| 3 | kick | beta 52A | gate + comp |  |
| 4/5 | snare top/bottom | sm57/sm57 | comp/comp | reverb |
| 6 | tom high | sm57 | comp |  |
| 7 | tom stand | sm57 | comp |  |
| 8 | guitar | sm57 |  |  |
| 9 | key bass | DI | comp |  |
| 10 | keys | sm57 |  | delay |
| 11 | voc lead | ev-676 | comp | reverb |
| 12 | voc keys | sm58 o.ä. | comp | reverb |

bühnenplan

key amp 1x 110 V mon 4 keys 2x 110v mon 2 mon 3 lead vocal guit amp 1x 110 V guitar mon 1 drums

mit groovigen grüßen:  studio.kaedinger